| № п/п | Наименование оборудования/Характеристики | Количество. Наличие функции или величина технического параметра | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сервер | 3 штуки |  |
|  | Исполнение – установка в стойку 19" | высота не более 2U; | Необходимо в связи со свободным местом в серверной стойке не более 6U |
|  | Глубина | не более 776мм | Максимально допустимая глубина стойки имеющаяся у Заказчика для установки в нее серверного оборудования |
|  | Количество установленных процессоров | ≥ 4 | Соответствует КТРУ 26.20.14.000-00000009 |
|  | Характеристики каждого процессора: |  |  |
|  | Количество физических ядер | не менее 20 | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Количество вычислительных потоков | не менее 40 | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Базовая тактовая частота | не менее 2,0 Гц | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Максимальная тактовая частота | не менее 3,7 Гц | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Встроенный контроллер памяти с пропускной способности | не менее 76,8 Гб/с | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Размер внутренней кэш-памяти L3 | не менее 27,5 Мб | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Количество высокоскоростных двухточечных меж-соединительных шин между процессорами | не менее 3 | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Пропускная способность высокоскоростных двухточечных меж-соединительных шин между процессорами | не менее 10.4 GT/s | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Поддержка технологии работы с памятью с частотой | не менее 2666 МГц | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Набор системной логики |  |  |
|  | Интерфейс передачи данных между набором системной логики материнской платы с пропускной способностью | не менее 5 GT/s | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Наличие поддержки PCIe, наличие PCI Express версии (поколение) | 3 | Необходимо для обеспечения высокой производительности дополнительных устройств |
|  | Минимальное количество поддерживаемых каналов PCI Express | не менее 20 | Необходимо для подключения дополнительных устройств |
|  | Поддержка портов usb 2.0 | не менее 14 | Необходимо для подключения дополнительного оборудования |
|  | Поддержка портов usb 3.0 | не менее 10 | Необходимо для подключения дополнительного оборудования |
|  | Количество поддерживаемых портов SATA 6,0 Гбит/с | не менее: 14 | Необходимо для обеспечения высокой производительности информационной системы |
|  | Поддержка конфигурации RAID 0/1/10/5 уровня | Наличие | Необходимо для обеспечения отказоустойчивости и сохранности данных |
|  | Оперативная память: |  |  |
|  | Установлено | не менее 1024 Гбайт | Объем оперативной памяти не полностью соответствует описанию КТРУ (≥ 512 Гигабайт ) увеличен до максимальных 1024 Гигабайт в связи с большой нагрузкой на сервер при включении сервера в узел вычислительного кластера с целью оптимизации нагрузки на вычислительные мощности и обеспечения отказоустойчивости. |
|  | Тип установленной памяти DDR4 с частотой | не менее 2666 МГц | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Максимально возможный объем установленной памяти в сервере | не менее 3Тбайт | Необходимо для дальнейшего увеличения оперативной памяти |
|  | Поддержка функций защиты памяти | Наличие | Необходимо для обеспечения отказоустойчивости |
|  | Поддержка технологии обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок | Наличие | Необходимо для обеспечения отказоустойчивости |
|  | Поддержка технологии резервирования модулей памяти | Наличие | Необходимо для обеспечения отказоустойчивости |
|  | Поддержка технологии зеркалирования памяти | Наличие | Необходимо для обеспечения отказоустойчивости |
|  | Количество установленных модулей памяти | не более 32 | Необходимо для дальнейшего увеличения оперативной памяти |
|  | Количество слотов для модулей памяти | не менее 48 | Необходимо для дальнейшего увеличения оперативной памяти |
|  | Контроллер дисковой подсистемы: | не занимает стандартного слота PCI или PCIE; | Необходим дополнительный слот для подключения дискового контроллера не занимающий слоты PCI/PCIE |
|  | Скорость передачи данных по интерфейсу | не мене 12 Gb/s | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Поддержка контроллером SAS/SATA | не менее 8 портов | Необходимо для дальнейшего увеличения дискового объема |
|  | Модуль кэш-памяти | не менее 2GB | Необходимо для обеспечения быстродействия |
|  | Обеспечение сохранности данных при аварийном отключении питания | Наличие | Необходимо для обеспечения отказоустойчивости |
|  | Батарея для обеспечения энергетической независимости компонентов контроллера емкостью | не менее 96W | Необходимо для обеспечения сохранности данных |
|  | Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 | Наличие | Необходимо для обеспечения отказоустойчивости и сохранности данных |
|  | Возможность увеличения объёма кэша с использованием накопителей SSD | Наличие | Необходимо для обеспечения быстродействия |
|  | Поддержка технология онлайн миграции уровней RAID, расширение томов, откат до предыдущего состояния, оптимизацию производительности, безопасное стирание данных в онлайн режиме для любых томов | Наличие | Необходимо для обеспечения отказоустойчивости программного обеспечения виртуализации |
|  | Поддерживает режим загрузки BIOS: UEFI | Наличие | Необходимо для обеспечения безопасности |
|  | Поддерживаемые режима работы: HBA и RAID | Наличие | Необходимо для обеспечения отказоустойчивости программного обеспечения виртуализации |
|  | Дисковая корзина: |  |  |
|  | Внутренних отсеков для жёстких дисков Hot Plug 2,5" SFF SAS3/SATA3 12Gb/s HDD/SSD с «горячей» заменой | не менее 8 | Необходимо для дальнейшего увеличения дискового объема |
|  | Возможность установки дополнительных внутренних отсеков для жёстких дисков Hot Plug 2,5" SFF SAS3/SATA3 12Gb/s HDD/SSD с «горячей» заменой | не менее 16 | Необходимо для дальнейшего увеличения дискового объема |
|  | Жесткие диски: |  |  |
|  | Тип жестких дисков SSD | Наличие | Необходимо для обеспечения быстродействия |
|  | Количество жестких дисков | не менее 4 | Необходимо для обеспечения отказоустойчивости и сохранности данных |
|  | Емкость одного диска | не менее 480 Гбайт | Объем емкости накопителей не полностью соответствует описанию КТРУ (≥ 2 Терабайт). Большего количества не требуется так как в инфраструктуре используется СХД |
|  | Внешняя скорость передачи данных | не менее 6 Гб/с | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Скорость последовательного чтения | не менее 500 Мб/с | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Скорость последовательной записи | не менее 455 Мб/с | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Задержка при чтении | не более 120 мкс | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Задержка при записи | не более 48 мкс | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Количество операций ввода-вывода при случайном чтении (участок 100%) | не менее: 60000 IOPS (максимально не менее 65000 IOPS) | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Количество операций ввода-вывода при случайной записи (участок 100%) | не менее 46000 IOPS (максимально не менее 47500 IOPS) | Необходимо для обеспечения быстродействия программного обеспечения виртуализации |
|  | Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | не менее 3 | Необходимо для обеспечения отказоустойчивости и сохранности данных |
|  | Суммарный объем данных который гарантированно можно записать на накопитель (TBW) | не менее 2950TB. | Необходимо для обеспечения отказоустойчивости и сохранности данных |
|  | Интерфейсы и порты: |  |  |
|  | Порты видео | не менее - 1 (один) VGA сзади не менее - 1 (один) DisplayPort спереди | Необходимо для подключения монитора |
|  | Порты управления: |  |  |
|  | Выделенный порт удаленного управления 1GbE RJ-45 сзади | не менее: 1 шт. | Для обеспечения удаленного управления сервером |
|  | Порт управления USB спереди | не менее: 1 | Необходимо для обновления системного программного обеспечения сервера |
|  | Cлот Micro SD: | не менее 1 (один) внутри корпуса, и возможность установки не менее 2 (двух) дополнительных внутри. | Для установки программного обеспечения виртуализации |
|  | USB 3.0 | не менее 5 (пять) – не менее 1 (одного) спереди, не менее 2 (два) сзади, не менее 2 (два) внутри; | Необходимо для подключения дополнительного оборудования |
|  | USB 2.0: | не менее 4 (четыре) – не менее 2 (два) сзади, не менее 2 (два) спереди; | Необходимо для подключения дополнительного оборудования |
|  | Возможность использования установки выдвижного светодиодного дисплея на лицевой части сервера для отображения состояния оборудования без использования ОС. | наличие | отображения состояния оборудования без использования ОС |
|  | Возможность использования до 8 (восьми) слотов PCIe Gen3, либо часть из них использовать для подключения накопителей NVMe; | наличие | Необходимо для обеспечения быстродействия |
|  | Сетевые контроллеры (порты Ethernet): |  |  |
|  | Установлен 2-портовый сетевой адаптера, формата LOM не занимающего стандартного слота PCI или PCIE. | не менее 10GbE | Необходимо для подключение сервера к сети передачи данных |
|  | Сетевой адаптер - наличие поддержки технологии SR-IOV, LSO, TCO, возможность объединения с такими же адаптерами для работы в качестве единого виртуального адаптера (Network Adapter Teaming). Порты адаптера SFP+; Порты 10GbE - наличие трансиверов 10G SFP+ SR; | наличие | Необходимо для подключение сервера к сети передачи данных |
|  | Адаптер FC | не менее двух портов со скоростью не мене 16 Гбит, | Необходимо для подключение сервера к СХД |
|  | трансиверов 16G SFP+; | наличие | Необходимо для подключение сервера к СХД |
|  | Интегрированный видеоадаптер: |  |  |
|  | Максимальный поддерживаемый режим при частоте кадров 60 Герц и глубиной цвета 32 бит | не менее: 1920x1200 | Необходимо для подключения монитора |
|  | Удаленное администрирование и управление: |  |  |
|  | Интегрированного процессора удалённого управления и мониторинга, имеющего возможность использования выделенного сетевого адаптера 10/100/1000Mb для подключения удаленной консоли управления, а также USB разъема для подключения консоли управления с использованием USB адаптера. Интегрированный процессор удалённого управления в сочетании с соответствующим ПО обеспечивает следующие функции управления и мониторинга: - Одновременный мониторинг и управление группой серверов с предоставлением данных о состоянии серверов, их конфигурации, зарегистрированных именах серверов, об установленных лицензиях; - Возможность дистанционной перезагрузки сервера либо отдельно модуля управления; - Возможность получения диагностической информации до включения питания: системной даты, версии микрокодов, записей критических сообщений; - Сбор данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, который выполняется без использования агентов; - Автоматический мониторинг, диагностика и оповещение, ведение (независимо от операционной системы) единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей; - Интеграция и поддержка прямого подключения к порталу технической поддержки производителя; - Информирование о событиях системы по электронной почте; - Возможность безопасного доступа при помощи специального приложения с мобильных устройств iOS и Android; - Удаленная перезагрузка, включение и выключение сервера; - Удаленная загрузка и установка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а также с виртуальных CD и DVD-устройств; - Подключение, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора; - Видеозапись действий на консоли для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как “синий экран” Windows и Linux “coredump”; - Виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM), работающая на базе Java и ActiveX; - Авторизация не менее 12 пользователей с индивидуальными учетными записями и паролями в локальной базе; - Интеграция с Active Directory; - Интеграция с Microsoft Terminal Services; - Поддержка протокола DHCP; - Использование протокола SNMPv3 - Поддержка подключения через VPN; - Доступ к порту управления из web-браузера по протоколам http, ssl; - Доступ к текстовой консоли через ssh; - Доступ к порту управления из приложения под ОС Windows; - Доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно; - Поддержка стандарта DMTF; - Доступ к Microsoft Emergency Management Service console; - Удалённое управление BIOS - Наличие встроенной в микросхему подписи безопасности для контроля целостности самой системы удаленного администрирования и управления, а также целостности UEFI/BIOS. Лицензия на ПО удаленного мониторига и управления | Наличие | Необходимо для удаленного администрирование сервера |
|  | Поддержка ОС и ПО виртуализации: Microsoft Hyper-V 2016; | Наличие | Необходимо для интеграции в имеющуюся инфраструктуру заказчика |
|  | Внутреннее охлаждение корпуса сервера: |  |  |
|  | Установлено вентиляторов. | не менее 6 штук | Необходимо для обеспечения бесперебойной работы сервера |
|  | Горячая замена вентиляторов и резервирования N+1 | наличие | Необходимо для обеспечения бесперебойной работы сервера |
|  | Возможность обеспечения работы в режиме продува теплым воздухом ASHRAE класс A3 и A4 | наличие | Необходимо для обеспечения бесперебойной работы сервера |
|  | Установлено блоков питания | не менее 2 шт. | Необходимо для обеспечения бесперебойной работы сервера |
|  | Питание от сети переменного тока напряжением | от 200В до 240В, частотой 50/60 Гц, | Необходимо в соответствии со стандартом электропитания в РФ |
|  | Мощность каждого блоки питания | не менее 1600 Ватт | Необходимо для обеспечения работы всех компонентов сервера |
|  | Горячая замена блоков питания: | Наличие | Необходимо для обеспечения бесперебойной работы сервера |
|  | Резервирования блоков питания N+N: | Наличие | Необходимо для обеспечения бесперебойной работы сервера |
|  | Возможность установки механического устройства предотвращения несанкционированного физического доступа к установленным накопителям и элементам управления. | Наличие | Необходимо для обеспечения безопасности |
|  | Возможность установки устройства для запирания механического устройства предотвращения доступа; | Наличие | Необходимо для обеспечения безопасности |
|  | Крепёжный комплект для установки в монтажный шкаф 19”, обеспечивающий монтаж сервера без использования инструментов. | Наличие | Необходимо для монтажа сервера в шкаф |